## Slide 1: Metoda prezentacji jakości powietrza w Internecie
Autor prezentacji:
Wojciech Wahlig

## Slide 2: System badania jakości powietrza – PMŚ
Źródło: GIOŚ

## Slide 3: System badania jakości powietrza – PMŚ
Źródło: GIOŚ

## Slide 4: System badania jakości powietrza – PMŚ
Źródło: GIOŚ

## Slide 5: System badania jakości powietrza – PMŚ
Źródło: Polski Alarm Smogowy

## Slide 6: Modelowanie zanieczyszczeń powietrza na przykładzie mapy stężeń pyłu zaw. PM10 z Programu ochrony powietrza dla woj. małopolskiego

## Slide 7: Łączenie wyników modelowania i wskazań sieci pomiarowych
Elementy systemu:
modelowanie rozkładu zanieczyszczeń powietrza (dyspersji);
zastosowanie bieżących lub historycznych wskazań ze stacji PMŚ;
dodatkowo: zastosowanie bieżących lub historycznych wskazań wielopunktowej lokalnej sieci kalibrowanych czujników optycznych;
zastosowanie metod łączenia danych, zgodnie z krajową i międzynarodową metodyką modelowania zanieczyszczeń powietrza

## Slide 8: Mapa zanieczyszczeń powietrza

## Slide 9: Podstawowe moduły / elementy mapy
Baza emisji
Modelowanie
Dane pomiarowe
Gromadzenie / przetwarzanie danych
Publikowanie

## Slide 10: Podstawowe moduły / elementy mapy
Baza emisji
Źródła emisji | Rodzaj emisji | Wymagania dla ustalenia profili zmienności emisji
Emisja z sektora komunalnego i mieszkaniowego |  | Profil zmienności emisji powinien uwzględniać i opierać się na zmianach średniej dobowej temperatury powietrza i przyjętej temperatury komfortu cieplnego oraz dodatkowo profilu zapotrzebowania na ciepło w ciągu doby.
Emisja z komunikacji |  | Profil zmienności dla emisji z komunikacji (drogi krajowe i wojewódzkie oraz powiatowe i gminne) powinien zostać ustalany na podstawie danych dotyczących natężenia ruchu; dla tego typu źródeł wyróżnia się dobowe, tygodniowe oraz miesięczne cykle zmienności.
Emisja z rolnictwa |  | Profil dla emisji z rolnictwa powinien opierać się na zmienności sezonowej, wynikającej z intensywności prowadzonych prac rolnych.
Emisja punktowa |  | Profil zmienności emisji punktowej powinien zostać określony w zależności od prowadzonych procesów (procesy produkcyjne, spalanie w sektorze transformacji energii, procesy spalania w przemyśle). W przypadku udostępniania przez konkretny zakład informacji o procesie produkcyjnym, powstać powinien dedykowany profil emisji dla tego obiektu.
Emisja pozostałych źródeł np. źródeł naturalnych, emisja niezorganizowana |  | Profil modulacji emisji naturalnej i niezorganizowanej powinien zostać wyznaczany na podstawie prognozy średniej dobowej temperatury oraz nasłonecznienia.

## Slide 11: Podstawowe moduły / elementy mapy
Baza emisji

## Slide 12: Podstawowe moduły / elementy mapy
Dokładność wyników uzyskanych z modeli jakości powietrza zależy w znacznym stopniu od jakości przeprowadzonej inwentaryzacji emisji oraz rozdzielczości wejściowych warunków metrologicznych.
W celu zmniejszenia błędu prognozowanych wartości wykorzystuje się sieci pomiarowe (PMŚ i czujnikowe), które w określonych warunkach pozwalają dostarczać informacji obarczonych mniejszą niepewnością.
Modelowanie

## Slide 13: Mapa zanieczyszczeń powietrza
Sieć czujników pomiarowych
Dane pomiarowe
Sieć stacji pomiarowych PMŚ

## Slide 14: Mapa zanieczyszczeń powietrza
Przykład – zawartość bazy danych
Gromadzenie / przetwarzanie danych

## Slide 15: Mapa zanieczyszczeń powietrza
Przykład – zawartość bazy danych
Gromadzenie / przetwarzanie danych

## Slide 16: Mapa zanieczyszczeń powietrza
Przykład – stężenia dla wybranego punktu
Publikowanie

## Slide 17: Mapa zanieczyszczeń powietrza
Przykład – udziały w wybranym punkcie
Publikowanie

## Slide 18: Mapa zanieczyszczeń powietrza
Przykład – dane archiwalne, wybrany punkt
Publikowanie

## Slide 19: Mapa zanieczyszczeń powietrza
Przykład – dane archiwalne, udziały w wybranym punkcie
Publikowanie

## Slide 20: Zastosowania i właściwości mapy
Prognoza na kolejne 48 godzin, z rozdzielczością 1-godzinową:
stężenia na mapie w internecie;
duża szczegółowość: lista ulic, lista obiektów wrażliwych (szkoły, szpitale);
możliwość zaplanowania działań np. kontroli w zakresie spalania odpadów;
Dane bieżące:
na urządzeniach mobilnych – stężenie zanieczyszczeń w geolokalizacji, w czasie rzeczywistym;
Dane archiwalne:
możliwość wyświetlania zakresów czasowych;
identyfikacja obszarów o wyjątkowo złej jakości powietrza;
określanie wpływu emisji (udziału źródeł);
raporty dobowe, miesięczne i roczne;
analizy na potrzeby planistyczne;
Edukacja społeczeństwa
Możliwość uzasadnienia działań prośrodowiskowych (dofinansowanie)

## Slide 21
Dziękuję za uwagę
Atmoterm SA
ul. Łangowskiego 4
45-031 Opole
Tel: 77 44 26 666
www.atmoterm.pl