Bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym, silnikiem EC i z automatycznym dopasowaniem wydajności.

Zastosowanie

Wodne systemy grzewcze wszystkich rodzajów, instalacje klimatyzacyjne, zamknięte obiegi chłodzenia, przemysłowe instalacje cyrkulacyjne Zalety

Maksymalna sprawność dzięki technologii ECM

Oszczędność zużycia energii do 80% w porównaniu z nieregulowanymi pompami obiegowymi

Łatwa obsługa pompy za pomocą czerwonego pokrętła i czytelnego wyświetlacza, różne pozycje montażu, kołnierze kombinowane PN 6/PN 10 (dla DN 32 do DN 65)

Standardowo wyposażone w izolację termiczną korpusu

Korpus pompy z powłoką kataforetyczną (KTL) zapobiegającą korozji spowodowanej tworzeniem się kondensatu

Może być zastosowana w instalacjach chłodzenia/klimatyzacji niezależnie od temperatury otoczenia

Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły komunikacyjne Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR

Zdalna obsługa poprzez interfejs w podczerwieni (IR-Moduł/IR-Monito /IR-Stick)

Zakres temperatury w przypadku zastosowania w instalacjach HVAC przy max temperaturze otoczenia +40Â°C od 10 Â°C do +110 Â°C

Napięcie zasilania 1~230 V, 60 Hz

Wysokość podnoszenia: 1-10 m

Króciec ssawny: DN 32

Króciec tłoczny: DN 32

Tłoczone medium : woda, czysta

Temperatura robocza (maks.): 110 Â°C

Ciśnienie robocze/Ciśnienie znamionowe: PN10

Korpus: EN-GJL 250

Wał: X 46 Cr 13

Wirnik: PPS wzmocniony włóknem szklanym

Łożysko: Grafit impregnowany tworzywem sztucznym

Pobór mocy: 0,31 kW

Rodzaj prądu:  1~230V/50Hz

Stopień ochrony : IP X4D

waga: 8,5 kg gwarancja: 24 m-ce

# Text boxes

WILO STRATOS 32/1-10 CAN

pompa obiegowa z elektronicznym

regulatorem do centralnego

ogrzewania

dostępność

3

dni

wysokość podnoszenia: 1-10 m

średnica króćców: DN 32

pobór mocy: 0,31 kW

Opiekun produktu:

Andrzej Iwicki

andrzejiwicki@zielonykran.pl

667 738 521