Załącznik nr 4d) do Regulaminu pisemnego ofertowego przetargu nieograniczonego na zbycie pojazdu mechanicznego

Szczegółowy opis pojazdu HONDA ACCORD

sporządzony na podstawie ekspertyzy wykonanej przez mgr inż. Andrzeja Nowaka - niezależnego rzeczoznawcę samochodowego (opinia nr ZS/382/16 z dnia 14.11.2016 r.).

- Marka: HONDA,

- Model: ACCORD 2.4 MR’08,

- Wersja: EXECUTIVE,

- Nr rej: FZ 74433,

- Rok produkcji: 2008,

- VIN: JHMcu26809c201265,

- Data pierwszej rejestracji: 14.11.2008,

- Data ważności badania technicznego: 30.10.2016,

- Data ważności ubezpieczenia OC: 13.11.2017,

- Przebieg: 494 846 km,

- Kolor powłoki lakierniczej: SZARY METALIK,

- Dop. masa całkowita / ładowność: 1995 kg,

- Rodzaj nadwozia: SEDAN 4 DRZWIOWY,

- Rodzaj silnika: Z ZAPŁONEM ISKROWYM (WTRYSK),

- Pojemność/moc silnika: 2354 ccm/148kW (201KM),

- Liczba cylindrów / układ cylindrów/liczba zaworów: 4/RZĘDOWY/16,

- Rodzaj skrzyni biegów: MANUALNA,

- Rodzaj napędu: PRZEDNI (4x2),

Samochód posiada ślady naprawy lakierniczej pokrywy komory silnika i lewego boku nadwozia z uszkodzonym lewym lusterkiem i kratą wlotu powietrza. Wymaga wymiany w silniku rozrządu kompletnego wraz z płynami eksploatacyjnymi, wymagany koszt naprawy silnika oszacowany został na kwotę 7 800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych); posiada nieważne dopuszczenie do ruchu od dnia 30.10.2016 r.

Wyposażenie standardowe, odpowiednie dla modelu i wersji pojazdu. Przebieg jest znacznie większy od normatywnego dla tego modelu i wersji; ogumienie jest w stanie dobrym, zużyte średnio (ok. 50%)