Załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia(OPZ)

Kolorowe  Urządzenie wielofunkcyjne A3 – Kyocera TASKalfa 3252ci

| Lp. | Parametry | Minimalnewymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia | laserowe, wielofunkcyjne urządzenie drukujące |
|  | Format oryginału | A3 |
|  | Technologia druku | kolor, druk laserowy czterobębnowy |
|  | Funkcjonalność | drukarka sieciowa, kopiarka, kolorowy skaner sieciowy |
|  | Druk dwustronny (dupleks) | tak, automatyczny |
|  | Max. obciążenie miesięczne | min. 100 000 stron |
|  | Szybkość druku | Min. 30/15 stron / min A4/A3 w kolorze i mono |
|  | Pamięć RAM | Min. 4GB RAM +32 GB SSD, opcjonalnie 320 GB HDD |
|  | Rozdzielczość wydruku | 1200 x 1200 dpi |
|  | Język wydruku | PCL6, PostScript3 |
|  | Druk sieciowy | Tak |
|  | Automatyczny podajnik dokumentów (tzw. ADF) | Automatyczny dwustronny, taca podającej na min. 140 ark. 80 g/m2 |
|  | Podajnik papieru (kaseta) | Kaseta nr 1 podajnik górny- obsługująca formaty A6R-A4R Kaseta nr 2 -podajnik dolny obsługująca formaty A6R-SRA3 |
|  | Podajnik papieru ręczny | min. 100 ark. A6-A3 (80 g/m2), 60-250 g/m2 |
|  | Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
|  | Prędkość skanowania | mono: 160 str. / min. (A4 300 dpi) |
|  | Tryby skanowania | Skanowanie do PC, do e-mail. do FTP, TWAIN, do pamięci przenośnej USPWSD, do skrzynki dokumentów |
|  | Typy plików | PDF, JPEG, TIFF, XPS, Open XPS |
|  | Obsługiwane formaty papieru: | A3-A6 |
|  | Podstawa na kółkach | Dedykowana metalowa podstawa producenta urządzenia z katalogu dostępnych fabrycznie opcji, zamykana, na kółkach. Dopasowana kolorystycznie, wzorniczo i kształtem do obudowy urządzenia. |
|  | Wymagane interfejsy: | 2 x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, gniazdo na opcjonalną kartę faksu |
|  | Wymagane sterowniki do systemów operacyjnych: | Windows XP/VISTA/7/8/10 x32/x64 |
|  | Wyświetlacz: | LCD, opisy oraz komunikaty w języku polskim |
|  | Język menu | Polski |
|  | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej): | a) tonery o wydajności min. 22 000 stron A4 czarny przy pokryciu strony zgodnie z ISO 19798 b) tonery o wydajności min. 12 000 stron A4 kolorowych A4 przy pokryciu strony zgodnie z ISO 19798 c) wydajność bębnów światłoczułych min. 200 000 stron A4 (zgodnie z danymi producenta urządzenia). Materiały eksploatacyjne muszą być nowe i nieużywane o najwyższej wydajności oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. Dodatkowy 1 komplet tonerów CMYK |
|  | Gwarancja | Min 24 m-ce |

Kolorowe Urządzenie wielofunkcyjne A4 – Kyocera M6035cidn

| Lp. | Parametry | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Technologia druku | Laserowa |
|  | Rodzaj druku | Kolorowy |
|  | Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
|  | Format wydruku | A4 |
|  | Prędkość druku | 35 stron A4/minutę przy zachowaniu rozdzielczości 600x600 dpi |
|  | Obciążalność miesięczna | 100 000 stron A4 w miesiącu. |
|  | Pamięć RAM zainstalowana | 512 MB |
|  | Emulacje | PCL 6, PCL 5c, emulacja PostScript3 |
|  | Interfejsy | USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000 |
|  | Podajniki papieru | 1 podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 500 arkuszy A4-A6, 1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 100 arkuszy A4. |
|  | Odbiornik papieru | Minimum 500 kartek |
|  | Wydruk dwustronny | Automatyczny |
|  | Gramatura | 60-220 g/m2 |
|  | Poziom głośności | Max. 55 dB(A) |
| 15. | Wymiary szer. x gł. x wys. | Max. 400 x 540 x 485 mm |
| 16. | Waga | Max. 30 kg |
| 17. | Procesor | Min. 900 MHz |
|  | Technologia | Rozdzielność bębna i tonera |
|  | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe drukarki ( dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). | Toner startowy na min. 5000 wydruków czarnych zgodnie z normą ISO/IEC 19752 oraz tonery startowe na min. 5000 wydruków cyan, magenta i yellow zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Dodatkowo drukarka powinna obsługiwać tonery normalne o wydajności min. 10000 wydruków czarnych oraz min. 10000 wydruków kolorowych zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Bębny pozwalające na wydrukowanie min. 200 000 wydruków. Dodatkowy 1 komplet tonerów CMYK |
|  | Gwarancja | Min 24 miesiące |
|  | Oświadczenie | Oświadczenie producenta oferowanego sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Konieczność nie zachodzi w przypadku autoryzowanego przedstawiciela producenta. |

Monochromatyczna drukarka  A4  - Kyocera P3050dn

| Lp. | Parametry | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Technologia druku | Laserowa |
|  | Rodzaj druku | Monochromatyczny |
|  | Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi |
|  | Format wydruku | A4 |
|  | Prędkość druku | 50 stron A4 na minutę |
|  | Czas wydruku pierwszej strony | Maksymalnie 7 sekund |
|  | Obciążalność miesięczna | 250 000 stron A4 w miesiącu. |
|  | Pamięć RAM zainstalowana | 512 MB |
|  | Emulacje | PCL 6, PCL 5e, PostScript3 |
|  | Interfejsy | USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7/8/10 |
|  | Podajniki papieru | 1 podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 500 arkuszy A4 80 g/m2, 1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 100 arkuszy A4 80 g/m2. |
|  | Odbiornik papieru | Na min. 500 arkuszy A4 80 g/m2 |
|  | Technologia | Rozdzielność bębna i tonera |
| 15. | Wydruk dwustronny | Automatyczny |
| 16. | Procesor | Min. 1000 MHz |
| 17. | Obsługiwana gramatura | Min. 60 – 220 g/m2 |
|  | Waga | Max. 17 kg |
|  | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe drukarki (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). | Drukarka powinna mieć w standardzie toner startowy na min. 7 000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Dodatkowo powinna być w stanie obsługiwać standardowy toner na min. 15 000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Bębny pozwalające na wydrukowanie min. 400 000 stron. Dodatkowe 4 tonery do każdej drukarki |
|  | Materiały eksploatacyjne | Tonery i bębny muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych drukarek. |
|  | Wymiary (szer. x gł. x wys.) | Max. 400 x 430 x 350 mm |
|  | Poziom hałasu podczas drukowania | Max. 55 dB |
|  | Pobór mocy podczas drukowania | Max. 650 W |
|  | Gwarancja | Min 24 miesięcy |
|  | Oświadczenie | Oświadczenie producenta oferowanego sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Konieczność nie zachodzi w przypadku autoryzowanego przedstawiciela producenta. |