| NAZWA PARAMETRU | WYMAGANIA MINIMALNE |
| --- | --- |
| Raster fizyczny | 10,00 mm |
| Typ diod led | SMD |
| Układ pixeli | RGB 3in1 |
| Jasność minimalna | 4500 cd/m2 |
| Poziomy kąt widzenia | 120° |
| Pionowy kąt widzenia | 120° |
| Ilość kolorów | 16777216 (pełne 24 bity) |
| Klasa Odporności | IP67 (EN 60529) |
| Zastosowanie | Zewnętrzne |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25°C ÷ 45°C |
| Temperatura otoczenia (składowanie) | -25°C ÷ 70°C |
| Wilgotność otoczenia | ≤99% RH |
| Grubość całkowita telebimu | 5÷9 cm |
| Masa urządzenia z ramą aluminiową | 23 kg/m2 ±10% |
| Napięcie zasilania | 230VAC~/50Hz |
| Pobór mocy średni | Maximum 250 W/m2 ±5% |
| Rozdzielczość | 288x192 |
| Sposób sterowania | Wi-fi, LAN, Internet |
| Obudowa | Obudowa umożliwiająca montaż zewnętrzny na mocowaniu typu stelaż lub stopa |
| Powierzchnia urządzenia | 5,72m2 |
| Gwarancja | 24m |
| Szkolenie z obsługi | 6h |
| Pomoc techniczna | Telefoniczna/zdalna |
| Akcesoria dodatkowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). | Komputer stacjonarny z monitorem (System operacyjny w wersji Prof (minimum windows 7), w komplecie mysz i klawiatura), Pakiet profesjonalnych programów do zarządzania telebimem w języku polskim,. |
| Wymagania dodatkowe | Uruchomienie sprzętu w siedzibie zamawiającego w celu sprawdzenia poprawności działania sprzętu. Przekazanie wytycznych dotyczących przygotowania do montażu zewnętrznego na mocowaniu typu stelaż lub stopa oraz uzgodnienia z firmą przygotowującą miejsce montażu. Uruchomienie i montaż sprzętu w Gorzowie Wlkp. oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi oprogramowania. |

Ekran Projekcyjny LED